## Slide 1
프로젝트
I. 개발 배경 및 목표
II. 전체 시스템 개요도
III. 확장 가능성
IV. 프로젝트 소개
Guard Owl
김현수 이승현 서혁호

## Slide 2
개발 목표
공용 보관함의
위치적 한계
개별 보관 시스템을
제공하는
서비스의 부재
개폐장치 이외의
보안 장치가 없는 기존의 보관함
보관함 자체를
탈취하는 것에
대한 위험
독자적인
보관함
서비스 제공
Arduino와 NFC를
이용한 2중
보안장치
Guard
Owl
독자적으로 보관함을 운용하고자 하는
개인 및 단체에게 제공되는 서비스는 아직 부족하다.
개폐장치를 제외한 다른 보안장치가 없다.
개발 배경
I. 개발 배경 및 목표

## Slide 3
II. 전체 시스템 구성도
ESP8266 UNO
(+)
와이파이 모듈
카메라 모듈
압력센서
Genuino UNO
(+)
서보 모터
아두이노 웹서버
(사진 촬영)
NFC 리더기
서버
인증 요청
TCP 소켓
WiFi 통신
(보관함 개폐)
DB 제공
인증 결과
DB 제공
사용자
요청
사용자
요청
촬영한 사진
전송 및 처리
웹서버
작성 및 운용
안드로이드
애플리케이션
웹 애플리케이션
보관함
형태의 H/W
UART 통신
1. 공용 서버
2. 웹 애플리케이션
3. 안드로이드 애플리케이션
4. 보관함 H/W
(아두이노 보드 *2+NFC 리더기)
구성 요소

## Slide 4
DB 전체 ER다이어그램

## Slide 5
GO_MEMBER
칼럼 명 | 자료형 | 비고
mem_no | Int | 멤버 고유번호
mem_id | Varchar2(100) | 멤버 로그인 아이디
mem_pwd | Varchar2(100) | 멤버 로그인 패스워드
mem_name | Varchar2(100) | 멤버 이름
mem_phone | Varchar2(100) | 멤버 휴대폰 번호
mem_email | Varchar(100) | 멤버 이메일
mem_stat | Char | 멤버 상태(관리자 승인)
Enabled | Char | 
GO_ITEM
칼럼 명 | 자료형 | 비고
item_no | integer | 보관품 고유번호
item_safe_no | Integer | 보관품의 금고 번호
item_name | Varchar2(100 | 보관품 이름
Item_class | Varchar2(100) | 보관품 분류
item_remark | Varchar2(100) | 보관품 비고
item_stat | Char | 금고 상태 (F / E) (F: 차 있음, E: 비어 있음)
item_keep_start | Date | 보관품 보관 시작 시간
Item_keep_end | Date | 보관품 보관 만료 시간
MEMBER : 멤버들의 정보 저장 / ITEM : 보관품들의 정보 저장

## Slide 6
GO_BOARD
칼럼 명 | 자료형 | 비고
Brd_id | Integer | 게시글 고유번호
Brd_CNT | Integer | 게시글 댓글 개수
Brd_sub | Varchar2(100) | 게시글 제목
Brd_writer | Varchar2(100) | 게시글 작성자
Brd_content | Varchar2(1000) | 게시글 내용
Brd_type | Char | 게시글 구분(N / F) (N: 공지사항 게시글 F: 자유게시판 게시글)
Brd_date | Date | 게시글 작성 일자
Brd_updatedate | Date | 게시글 작성 수정 일자
GO_COMMENT
칼럼 명 | 자료형 | 비고
Cmt_id | integer | 댓글 고유번호
Cmt_Board | Integer | 댓글이 위치한 게시글 고유번호
Cmt_writer | Varchar2(100) | 댓글 작성자
Cmt_Content | Varchar2(1000) | 댓글 내용
Cmt_date | Date | 댓글 작성 일자
Cmt_updatedate | Date | 댓글 작성 수정 일자
BOARD: 게시글의 정보 저장 / COMMENT: 댓글이의 정보 저장

## Slide 7
GO_APPLICATION
칼럼 명 | 자료형 | 비고
App_no | Integer | 요청 사항 고유 번호
App_mem | Integer | 요청한 멤버의 고유번호
App_safe_no | Integer | 요청한 물품의 금고 고유번호
App_date | Date | 요청한 날짜
App_content | Varchar2(1000) | 요청의 사유
App_type | Char | 요청의 타입(R / K) (R: 수령 요청 / K: 보관 요청)
App_stat | Char | 요청의 관리자 승인 여부(Y /N) (Y: 관리자 승인 / N: 미승인)
App_item_no | integer | 요청한 보관품의 고유 번호
Application: 관리자 요청에 관한 정보들 저장

## Slide 8
Android Application
로그인 페이지
회원가입
비밀번호 찾기
통합 엑티비티
게시판
마이페이지
물품 조회
승인 신청
자유 게시판
공지 사항
N F C
보관 신청
수령 신청
개인정보수정
열람 기록
수정 페이지
1
2
3
4
: 엑티비티
: 프래그먼트
: 탭 이동
1
2
3
4
: BottomNavigation
글쓰기
댓글
열람/작성
게시글 열람
게시글
열람
: 서비스
관리자 신청
여부 확인
구성도

## Slide 9
로그인 페이지
회원가입 페이지
PW 찾기 페이지
0. APP_Index

## Slide 10
1. APP_게시판
공지사항
자유게시판
열람 페이지
댓글 페이지

## Slide 11
2. APP_신청(수령, 보관)
보관 신청
수령 신청
이용 가능한 보관함 목록 출력

## Slide 12
3. APP_물품 조회
보관품 조회
보관함 상태 조회
: 물품이 있는 보관함
: 비어 있는 보관함
터치

## Slide 13
4. APP_마이페이지
개인정보 수정
신청 기록 조회 및 인증
관리자 승인 시, 알림
종류
1. NFC 인증
2. TCP 서버 연결
3. OPEN 버튼으로 아두이노 개폐

## Slide 14
III. WEB Application
로그인 페이지
회원가입
비밀번호 찾기
메인 페이지
게시판
마이페이지
물품 조회
승인
자유 게시판
공지 사항
보관 승인
수령 승인
개인정보수정
수정 페이지
1
2
3
4
글쓰기
댓글
열람/작성
게시글 열람
게시글
열람
관리자 신청
여부 확인
구성도
회원 승인
물품 수정
물품 삭제
열람 기록

## Slide 15
서버 구성
AWS 서버
Ubuntu 16.04
AWS 서버
RDS ORACLE
Web
명령어 입력
FileZilla
파일 이동
App

## Slide 16
0. WEB_Index
메인 페이지
로그인/ 회원가입
페이지

## Slide 17
공지사항과
자유게시판으로 이루어진
게시판을 구현
아두이노에 이상 생길 때
사진 찍어둔 것을
보관 하는 게시판
1. WEB_게시판

## Slide 18
1. WEB_게시판 - Photo
카메라 게시판
크롤링
아두이노 WEB

## Slide 19
2. WEB_승인 - 회원
TAB LAYOUT을 이용하여
세가지 요청이온 목록에 대해서 승인
회원 승인
권한 승인
권한 수정

## Slide 20
수령 승인
2. WEB_승인 – 수령 / 보관
보관 승인

## Slide 21
수정/삭제
버튼
금고 페이지로 이동
3. WEB_물품 조회
CLICK

## Slide 22
4. WEB_마이페이지
회원 정보
회원 찾기

## Slide 23
수행 일정